Bestektekst Easymount single enkelglas wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Wanden:

Fabricaat	: Eamo Easymount glass systems

Serie	: Single

Type	: Eamo 813

Wanddikte	: 25mm

Stramienmaat	: 800 mm met passtukken

Elementhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Grijs geanodiseerd/ Gemoffeld in een standaard RAL kleur

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Nul-voeg

Vloerplint	: Aluminium, 25/40mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerd rubber

Plafondplint	: Aluminium, 25/40mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerd rubber

Wandaansluiting	: Aluminium, 25/40mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerd rubber

Glaselementen	: Enkel beglaasd

Beglazingsrubber	: Zwart/Grijs

Geluidsisolatie	: Rw=34dB of Rw=35dB 	-1;-3

Rw=38dB of Rw=39dB	-1;-3

Cradle-to-cradle	: Silver

Deuren:

Fabricaat	: Eamo Easymount glass systems

Serie	: Single

Type	: Eamo 813

Dikte	:59mm

Hoogte	:45mm

Scharnier	:H1 (Glazendeur) of H2 (Houtendeur)

Deurtype	:Glas/Hout

Slot	:Office (staandslot) /Studio (liggendslot)

Alle beslag	:RVS-look

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Grijs geanodiseerd/ Gemoffeld in een standaard RAL kleur

Beglazingsrubber	: Zwart/Grijs

Geluidsisolatie	: Rw=32dB tot Rw=37dB 	-1;-3

Cradle-to-cradle	: Silver

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan